临猗县供热有限公司

临猗县城区集中供热提标扩容建设项目

环境影响评价公众参与第二次公示

一、建设项目情况简介

项目名称：临猗县城区集中供热提标扩容建设项目

项目地点：位于临猗县南环路以北，209国道以东，临猗县供热有限公司现有厂区内。

项目概况：运城市行政审批服务管理局于2022年3月25日以运审管审发【2022】70号文件下发了“关于临猗县城区集中供热提标扩容建设项目核准的批复”。项目编码：2203-140800-89-02-831475。项目总投资28067.1万元。

该项目建设规模与主要建设内容如下：

在现状热源厂北侧新增1台196MW（1×280t/h+1×15MW）背压式汽轮发电机组（主热源），配套建设相关辅机及除尘、脱硫、脱硝等环保设施；建设锅炉主厂房1座及相关配套辅助、附属用房；新建热力站1座，并安装相应的配套设备；新增一次管网20.4公里（双程）。

二、建设项目施工期对环境造成的影响及防治措施

1、环境空气

①影响分析

施工期间对环境空气影响最大的是施工扬尘，来源于各种无组织排放源。由于施工污染源为间歇性源并且扬尘点低，只会在近距离内形成局部污染。

②防治措施

施工场地每天定时洒水，以防止浮尘颗粒，在大风日应增加洒水量及洒水次数；施工场地内运输通道应及时清扫、冲洗，以减少汽车运输扬尘；运输车辆进入施工场地应低速、限速行驶，以减少产尘量；避免起尘材料的露天堆放，多尘物料应使用帆布覆盖；混凝土搅拌站应设于工蓬内，或采用商品混凝土施工。

2、声环境

①影响分析

从噪声角度出发可以把工程施工期分为土方阶段、基础施工阶段、结构制作阶段及设备安装阶段，各阶段具有其独自的噪声特性。这些噪声源均为间歇性源，由于施工现场距村庄比较远，因此施工噪声不会对厂外环境造成大的影响，但对现场施工人员危害较大。

②防治措施

所有产噪设备的施工时间应尽量安排在日间，须严格控制夜间的施工；应尽量避免在同一地点安排大量的动力机械设备，以避免局部声级过高；施工设备在选型上尽量采用低噪声设备，如振捣器采用变频振捣器等；对动力机械设备应进行定期维修、养护，避免因设备松动部件的震动或消声器破坏而加大其工作时的声级。

3、水环境

①影响分析

施工期间的生产用水主要为混凝土搅拌机、砂浆配制过程用水及路面、土方喷淋水等，施工废水的排放主要由设备冲洗及生产中的跑、冒、滴、漏、溢流产生，仅含有少量混砂，不含其它杂质。这类废水一般在施工现场以地面渗流为主，排放量较小，不致于排入河道等地表水体，因此所造成不利影响也较小。

②防治措施

施工期产生的少量生活污水送本厂污水处理站进行处理。

4、固体废物

①影响分析

施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾、施工人员的生活垃圾。

②防治措施

生活垃圾应定点堆放，施工中的建筑垃圾主要是碎砖块、灰浆、废材料等，由各施工队妥善处理，及时清运。

三、建设项目运营期对环境造成的影响及防治措施

废气：

1、原煤、灰渣等运输及装卸粉尘

原煤为铁路运输，灰渣、除尘灰均由汽车运入、运出，车流量较大，道路扬尘和汽车尾气为该环节重要的污染源。

（1）道路扬尘

正常生产状况下，辅料及灰渣等物料全部采用汽车运输，运入、运出量约17.78万t/a。以30t运输车计，进出厂区的运输车为40辆次/d。

公路运输起尘按下述经验公式计算：

QP=0.123(V/5)(M/6.8)0.85(P/0.5)0.72

QP′=QP·L·Q/M

式中：QP——交通运输起尘量（kg/km·辆）；

QP′——交通运输途中起尘量（kg/a）；

V——车辆行驶速度（km/h）取30km/h计；

M——车辆载重（t/辆），计算中以30t/辆计；

P——公路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示（kg/m2），由于运输路线为本区主要交通干线，道路情况良好，P平均取值0.01kg/m2；

L——运输距离（km）；

Q——运输量（t/a）。

经计算，公路运输起尘约1.62t/a。

（2）汽车尾气

汽车尾气中主要污染物有NOx、CO、CnHm等，按照机动车辆消耗单位燃料大气污染物排放系数估算。

原料煤及固废运输过程中起尘量、汽车尾气污染物测算的排放量见表3.6-1。

表1 交通运输过程污染物排放情况

| 总运输量 (万t/a) | 耗油量 (万Ｌ) | 每公里起尘量（t/a） | 汽车尾气（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NOX | CO | CnHm |
| 36.6 | 0.82 | 1.62 | 1.21 | 29.6 | 0.12 |

评价要求热源厂原煤使用封闭的箱式运输车辆，灰渣、粉煤灰加湿后外运。这样既可避免出现超载现象，还可以防止运输过程中因遮盖不严、道路颠簸、车辆急停急转而造成的抛撒现象。道路定时洒水对减少运输过程的扬尘具有良好的作用。评价要求热源厂加强道路洒水的管理，热源厂应配备洒水车，洒水路段包括热源厂厂内运输道路和连接外运公路的进厂路段，洒水时间为运输高峰时间段，洒水次数每天不得少于2次、上下午各一次。大风天气应上下午各增加一次。

2、原煤堆存、装卸废气

热源厂内新建储煤场干煤库1座，总面积7000m2，可储存燃料煤22200t。

储量可供锅炉房燃用约10天。

煤场起尘：Q1=11.7U2.45·S0.345·e-0.5ω·e-0.55(W-0.07)

装卸扬尘：Q2=(98.6/6)M·e0.64U·e-0.72W·H1.283

式中：U——临街风速，m/s；取5.5 m/s

S—堆场面积，m2；取26000m2

ω—空气相对湿度，%；

W—物料湿度，%；

综合考虑煤堆的表面积、含水量粒度情况及风速等因素，估算储煤场扬尘、装卸扬尘产生量为111.1t/a，采取全封闭式储煤场，环评要求煤库内设置移动式洒水设备，不仅可以防止原料煤自燃，还可以有效抑制原煤的起尘，抑尘效率达90%以上，粉尘无组织排放量为11.1t/a。

3、原煤输送、转运粉尘

本工程建设封闭式皮带机输煤通廊、皮带机机头机尾采用封闭机罩，设喷淋降尘设施，产生粉尘沉降于封闭廊道内。

4、锅炉烟气

本项日锅炉房新建1台280t/h循环流化床锅炉，锅炉运营期污染物主要为锅炉烟囱排放的烟尘、SO2、NOx以及汞及其化合物。循环流化床锅炉采用“SNCR脱硝+布袋除尘器+石灰石石膏湿法脱硫+湿电除尘”的烟气治理措施，烟尘、 SO2、NOx能够达到山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB14/1703-2019）限值要求。锅炉年运行时间2880h。本项目二氧化硫、烟尘和氨氧化物的排放浓度满足山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB14/1703-2019）中污染物浓度限值要求。综合除尘效率按99.95%，综合脱硫效率为98.4%，脱氨效率为80%。

本工程污染物排放量根据《污染源源强核算指南 火电》进行源强核算。

SO2计算：

式中：Mso2一二氧化硫排放量，t/h：

Bg——锅炉燃料耗量，t/h；单台锅炉燃料耗量取值45t/h：

ƞs1——除尘器的脱硫效率，%，布袋除尘器取0%：

ƞs2——脱硫效率，%（98.4）；

q4——锅炉机械未完全燃烧热损失，%（2.0）；

St，ar——燃料收到基全硫含量，%；取值1.15%：

K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额（0.85）。

Mso2=45t/h*（1-0）*（1-2%）*（1-98.4%）*1.15%*0.85=6.9*10-3t/h

烟尘计算：

式中：Ma——除尘器出口烟尘排放量，t/h：

Bg——锅炉燃料耗量，t/h；单台锅炉燃料耗量取值45t/h：

ƞc——除尘效率，%（99.95%）：

Aar——燃料收到基灰分，%；取值39.18%；

q4——锅炉机械未完全燃烧热损失，%（2）：

Qnet，ar——燃料收到基低位发热量，kJ/kg；取值14320kJ/g：

αfh——锅炉烟气带出的飞灰分额（0.4）。

当循环流化床锅炉添加石灰石等脱硫剂时，入炉物料的灰分可用折算灰分表示，将式（2）折算灰分Azs代入式（1）。

式中：Azs——折算灰分的质量分数，%：

Aar——收到基灰分的质量分数，%：

Sar——收到基硫的质量分数，%：

M——Ca/S摩尔比，按实际情况取值，炉内添加石灰石脱硫时一般为1.5~2.5：

Kcaco3——石灰石纯度，碳酸钙在石灰石中的质量分数，%：

ƞs——炉内脱硫效率，%。

m取值2.0，Kcaco3取值93%，ƞs取值80%，则Azs=47.63%。

MA=45t/h*（1-99.95%）*（47.63%+2%*14320kJ/kg/33870）*0.4=4.36*10-3t/h

氮氧化物计算：

式中：MNOx——NOx排放量，t/h；

CNOx——锅炉出口NOx浓度，mg/m3（70）；

Vg——标态干烟气量，m3/h；取值350217m3/h；

ƞNOx——脱硝效率，%（80）。

MNOx=70mg/m3*350217m3/h*（1-80%）*10-9=4.9*10-3t/h

标态干烟气量计算：Vg=350217m3/h

5、原煤破碎筛分粉尘

本项目煤矸石进行破碎、筛分会有粉尘产生。破碎筛分一体机每天6小时，年工作120天。本次评价参照《工业污染核算》中关于建材工业污染核算中破碎机等产尘系数，确定本项目破碎筛分机破碎原料产生粉尘系数为2kg/t原料。

本项目年消耗煤炭108000t。全封闭破碎楼设2台破碎筛分机（一用一备），产生的粉尘通过1台布袋除尘器处理，除尘器引风机设计风量为6500Nm3/h，除尘效率99.95%。破碎筛分一体机粉尘产生量为666.96t/a，产生浓度为20510mg/m3；排放的粉尘量为0.333t/a，排放速率为0.205kg/h，排放浓度为10.25mg/m3。破碎筛分一体机产生的粉尘最终通过1根20m高排气筒排放（高出最高建筑物3m）。除尘器处理风量6500m3/h，过滤风速0.68m/s，过滤面积310m2，滤袋320个，除尘效率>99.95%。

6、炉渣堆存产生的粉尘

本工程炉渣产生量为23200t/a，项目设置1座全封闭渣仓，炉渣送渣仓进行贮存。

渣仓采用钢制锥体仓，容积300m3。仓顶设1台布袋收尘器，压力释放阀，料位计等。布袋除尘器过滤面积30m2，废气量1000m3/h，过滤风速0.83m/min，除尘效率99.0%，收集的飞灰采用气力输送至灰库，处理后的废气经1根20m高排气筒排放（高出最高建筑物3m）。单座渣仓粉尘产生量为11.4t/a，产生浓度为1800mg/m3；排放的粉尘量为0.1t/a，排放速率为0.0417kg/h，排放浓度为18mg/m3。

7、灰库产生的粉尘

本工程粉煤灰产生量为23180.4t/a，项目设置1座全封闭灰库，粉煤灰送灰库进行贮存。灰库有效容积为1000m3。灰库为钢制锥体库。库顶设1台布袋收尘器、压力释放阀、料位计、检修起吊设施等。废气量1000m3/h，布袋除尘器过滤面积50m2，过滤风速1.0m/min，除尘效率99.0%，收集的飞灰加湿外运，处理后的废气经1根20m高排气筒排放（高出最高建筑物3m）。单座灰库粉尘产生量为15.83t/a，产生浓度为2500mg/m3；排放的粉尘量为0.106t/a，排放速率为0.044kg/h，排放浓度为25mg/m3。

8、石灰粉库产生的粉尘

本项目脱硫系统所用石灰全部外购成品，厂内不设置加工、研磨工段，业主采购成品石灰粉，粒径为0~1mm，由罐车运送进厂，送入1座石灰粉仓内，石灰粉仓采用钢制库，容积125m3。仓顶设1台脉冲布袋除尘器、压力真空释放阀及高料位计。废气量1000m3/h，布袋除尘器过滤面积50m2，过滤风速1.0m/min，除尘效率99.0%，处理后的废气经1根20m高排气筒排放（高出最高建筑物3m）。单座石灰粉仓粉尘产生量为12.63t/a，产生浓度为2000mg/m3；排放的粉尘量为0.103t/a，排放速率为0.043kg/h，排放浓度为20mg/m3。

综上，根据《污染物源强核算指南 火电》，本项目锅炉废气污染物排放量为：烟尘12.56t/a、SO219.872t/a、NOx 14.112t/a。

根据《火电行业排污许可证申请与核发技术规范》中热电联产机组废气污染物排放总量绩效法核定，本项目锅炉废气污染物排放量为：烟尘5.02624t/a、SO2 12.5656t/a、NOx 25.1312t/a。

其他污染源粉尘排放量为：0.642t/a。

按照从严原则，本项目污染物排放量为：粉尘0.642t/a、烟尘5.02624t/a、SO2 12.5656t/a、NOx 25.1312t/a。

采取以上措施后，本项目运营过程产生的大气污染物均能达标排放，合理处置，对周围大气环境影响可控。

2、废水

（1）生产废水

本项目生产废水主要有软水处理站及锅炉排污水，经处理装置处理后回用于脱硫系统、灰渣调湿、灰渣场洒水、输煤抑尘。处理后的水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）要求后，全部回用。

（2）含煤废水

本项目设备冲洗产生含煤废水，日消耗量38m3/d。厂区内设置2×10m³/h含煤废水处理系统，满足废水产生处理量，含煤废水全部回用，不外排。

（3）生活污水

本项目产生的生活污水主要污染物为CODcr、BOD5、SS，污水产生量按照用水量的80%计算，产生量共计21.76m3/d，生活污水接入市政污水管网，最终排入临猗县第二污水处理厂处理。

3、噪声

本项目主要噪声源：泵类、风机等，噪声值为75～100dB(A)。

对生产过程中的空气动力性噪声源采取消声、隔声措施，对机械动力性噪声采取隔声、基础减振、设置操作隔音室，同时利用厂房建筑可有效地降低设备噪声等措施。

4、固体废物

1）锅炉炉渣及布袋除尘器粉煤灰

本项目日排灰量917.28t、日排渣量502.56t，合计1419.84t/d。热源厂年排灰、渣量按锅炉满负荷（196MW）年利用小时数2880h计算，年排灰量90000t、年排渣量49200t，合计139800t/a

炉渣、粉煤灰优先综合利用，利用不畅时在灰渣库暂存。

2）原煤破碎除尘灰

原料煤破碎过程产生的粉尘经集气罩和袋式除尘器处理后，除尘器将收集一部分煤尘，收集量约为1812t/a。项目拟将该部分煤尘送锅炉燃烧，实现综合利用。

3）灰仓、渣仓除尘灰

本项目灰仓、渣仓顶部设置袋式除尘器，粉尘经布袋除尘器处理后，除尘器将收集一部分灰尘，收集量约为1226t/a。项目拟将该部分灰尘与炉渣、粉煤灰一同综合利用，利用不畅时在灰渣库暂存。

4）石灰石库除尘灰

本项目石灰石仓顶部设置袋式除尘器，粉尘经布袋除尘器处理后，除尘器将收集一部分石灰石粉尘，收集量约为396t/a。项目拟将该部分石灰石粉尘回用于脱硫系统。

5）废机油

本项目废机油约为0.21t/a，经查阅《国家危险废物名录》(2016版)，属于危险废物，危险废物编号为HW08，交由有资质单位集中处置。

6）生活垃圾

本项目劳动定员共计136人，按照有关生活垃圾定额，可估算出本项目生活垃圾的产生量约为24.48t/a，主要为职工日常生活和办公中抛弃的各类废弃物，如废纸、废塑料等。建设单位应在厂区内设立一定数量的垃圾点，并及时将生活垃圾运往当地生活垃圾指定存放地点，由环卫部门统一清运处置。

# 采取以上措施后，本项目运营期产生的固体废物均能得到合理的处置，对周围环境影响较小。

# 四、环境影响评价结论要点

# 本项目符合国家有关产业政策；厂址选择不违背城市总体发展规划；拟选工艺及主要设备符合清洁生产的基本要求；在采取报告书规定的污染防治措施，污染物可做到达标排放；项目投产对潞城区环境质量影响较小；当地公众对本项目的建设持支持态度；从环境保护角度考虑本项目建设是可行的。

# 五、征求公众意见的范围及方式

# 1、公众参与调查以多种形式展开：包括网站公示、报纸公开、张贴公告等。

# 2．征求公众意见的范围为项目拟选厂址周围各村庄的居民、单位职工或团体、组织和管理部门。

# 六、公众查阅环境影响报告书征求意见稿的方式和期限

# 征求公众意见的时间为在本公告公布之日起5天内，可通过公告提供的联系方式联系建设单位或评价单位，向有关技术人员进行咨询并查阅报告。

# 七、征求公众意见起止时间及方式

# 个人或单位可以在自发布之日起5个工作日内通过信函、传真、电子邮件或者其他方式向建设单位和环境影响评价单位提交书面意见。

# 八、联系方式

建设单位名称：临猗县供热有限公司

联系人：王占武

电话号码:18635919771

地址：临猗县南环路以北，209国道以东，临猗县供热有限公司现有厂区内

评价单位：山西霆星科技有限公司

联系人：郭红

电话号码：0351-8371347

联系地址：太原市小店区体育西路309-14号

# 九、附件（网络链接）

# 附件1：环境影响报告书征求意见稿

# 链接：https://pan.baidu.com/s/1Bl5ZcSGrHn1IWPBCSKbXYg 提取码：e5ze

# 附件2：公众意见表

# 链接：https://pan.baidu.com/s/15tFdMWpsFtrFB5NNqheJPQ 提取码：d0l0